Инструкция по замеру кассетных горизонтальные жалюзи системы ИЗОЛАЙТ.

Замер кассетных горизонтальных жалюзи системы «Изолайт» осуществляется по высоте и

ширине	светового	проема,	т.е.	стекла	по	середине	резины.	При	этом	необходимо	замерять

глубину штапика – расстояние от поверхности окна до стекла (перпендикуляр).

Жалюзи	системы «Изолайт» крайне	не рекомендуется  устанавливать на окна глубиной

штапика менее 6 мм.

Глубина	штапика	влияет	на	количество	подкладочных	плиток	и	их	наличие.	Если

глубина штапика менее 16 мм, то жалюзи комплектуются плитками. Высота одной плитки 4 мм.

Ограничение готовых размеров изделия: Ширина(min/max)- 0,25/1,6 м, Высота(max)- 2,2 м.

Длина управления примерно равна 3/4 от высоты готового изделия.